Instrucciones Crono termostato semanal SUNER

Introducción:

Este termostato puede reemplazar al termostato residencial más común y esta diseñado para ser utilizado con sistemas de calefacción eléctrica, de gas o de gasoil o de refrigeración.

Algunas utilidades y modos de operar  han sido incorporados para adaptarlos a las necesidades de los numerosos clientes, además de todos los rasgos asociados con el estado del termostato programable.

-LCD (pantalla) solamente muestra la información necesaria con lo cual es más fácil de entender

-Reloj, con reproducción visual del día de la semana

-Reproducción visual de la temperatura de la habitación.

-Reproducción visual del perfil de control

-Puesta a punto de la temperatura simplificada

-Procedimiento de la programación simplificada

-6 perfiles de control predefinido, 3 perfiles de control adaptables

-Protección contra heladas.

-Anulación temporal de la temperatura establecida

-Elección del intervalo de temperatura

-Elección del modo de operar elegido calefacción/frio

-Detector de nivel de pilas

-2pilas alcalinas tamaño AA (no incluidas)

-Diseño fino de tapa de cubierta

Instalar el Reloj

- Pulsar el botón ´ para que desaparezcan de la pantalla todos los digitos excepto los números que indican el día de la semana.

El indicador del día parpadeara.

- Mientras el numero esta parpadeando pulsar los botones s o t para ajustarlo

- Pulsar otra vez el botón ´ , los digitos de la hora parpadearan, Pulsar s o t para ajustarlos

- Pulsar el botón ´ , los digitos de los minutos parpadean, pulsar s o t para ajustarlos

- Volver a pulsar el botón ´ para volver al modo normal de operar

- La unidad volverá al modo de operación normal, si ningún botón es pulsado durante 10 minutos.

Instalar el control de temperatura

- Pulsar el botón que tiene dibujado un termómetro para mostrar la temperatura predefinida establecida.

- Pulsar el botón que tiene dibujado el sol y la luna para cambiar entre el modo económico establecido y el modo confortable.

- Pulsar los botones s o t para incrementar o disminuir la temperatura establecida de 0,5ºC a 0,5ºC.

- Pulsar de nuevo el botón de termómetro para guardar la temperatura elegida

- La unidad volverá el modo normal de operar, si ningún botón es pulsado durante 10 minutos.

- Por defecto el modo confortable establecido es de 21º en el modo calefacción y 23º en el modo refrigeración. El modo económico es de 18º para calefacción y 28º para refrigeración.

Instalar el programa

A. Selección del día de la semana

1. Pulsar el botón “P”, la pantalla muestra el digito del día de la semana parpadeando.

2. Pulsar los botones s o t para seleccionar el día que se quiera programar. Se puede seleccionar la semana entera, los días laborables, fin de semana o un día individual.

B. Selección del perfil de control predefinido

1. Pulsar el botón “P” otra vez, el indicador del día deja de parpadear y el numero de programa comienza a parpadear.

2. Pulsar los botones s o t para seleccionar el perfil de programa. P1-P6 son los programas pre-definidos, su perfil se muestra de la siguiente forma:

Donde esta el punto negro n significa que a las horas seleccionadas esta establecido el modo confortable, también esta seleccionado el modo económico.

3. Si alguno de estos programas esta seleccionado, pulsar el botón “P” otra vez para confirmarlo con el día especificado y volver al modo operar normal

C. Usuario-definido del perfil de control

1. Si el usuario quiere definir su numero de programa, debe seleccionar (P7-P9); Pulsar el botón “P” para que deje de parpadear el botón del numero de programa y comience a parpadear la barra de perfil de control con imagen de horas seleccionadas.

Ejemplo: Digito de la hora esta en 0 y en la barra el 00 esta parpadeando. Si aparece el icono R significa que previamente estaba establecido el modo confortable, también puede aparecer el modo E, modo económico. Ej. Desde las 00-23 esta el modo confortable.

2. Pulsando los botones s o t incrementara las horas de una en una, el icono del sol o de la luna aparecerán según lo preestablecido anteriormente.

Ejemplo: Cuando el botón “s” es pulsado, el digito de la hora pasa a 01 horas y es ahí donde parpadea. El icono “R” sigue apareciendo, lo que significa que a las 00 horas sigue estando establecido el modo confortable.

3. Pulsando el botón del sol  y la luna cambiara el control de temperatura establecido y avanzara el digito de una en una (estableciendo así las horas en las que se desea tº económica o confortable).

Ejemplo: Pulsar el botón de sol y la luna. El digito de la hora esta en el 2 y en la barra las 02 horas esta parpadeando. El icono R sigue apareciendo y el modo de operar de la hora 01 se ha establecido en el modo económico.

4. Pulsando el botón “P” terminara el proceso establecido y volverá al modo normal de operar.

Ejemplo: El botón “P” es pulsado. Se ha terminado el proceso de establecimiento y el nuevo perfil de control es:

5. El proceso de establecimiento se terminará automáticamente cuando durante 10 segundos no sea pulsado ningún botón.

Anulación Temporal

A. Modo de anular operación

En el modo normal de operación, pulsando el botón de sol y luna cambiara el modo de temperatura actual, económico o confortable. Si el modo de la operación comienza se ha anulado, aparecerá un icono con el dibujo de una especie de mano con el icono del modo de operación actual (manual).

B. Anular la temperatura establecida.

1. Anular el modo de operación normal, la temperatura establecida actual puede ser anulada pulsando los botones s o t. Cuando se anula, la nueva temperatura se ve en la pantalla con el icono de “la mano” y sin que aparezcan los iconos del sol y la luna.

2. Pulsando otro botón (excepto s o t) terminará el procedimiento de establecimiento y volverá al modo normal con las nuevas indicaciones.

3. La unidad volverá al modo  de operar normal automáticamente mientras ningún botón sea pulsado durante 10 segundos.

C. Modo contra heladas

1. Pulsando los botones s y t simultáneamente se activara el modo contra heladas (solo para el modo calefacción). El icono e y el icono de “la mano” aparecen en la pantalla, mientras que los iconos de la luna y el sol desaparecen.

2. Pulsando alguno de los botones terminara el modo contra las heladas y volverá el modo de operación normal.

3. Por defecto la temperatura establecida contra las heladas es de 7º.